| Eno Tecno Chimica Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF Enologo Anselmo Paternoster | Via Adriatica Foro, 7 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Tel. 085.816903 Fax 085.816193 http://www.enotecnochimica.it e-mail etcmail@virgilio.it |
| --- | --- |

## SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI SERBATOI  cilindrici “semprepieni”

| Ditta Indirizzo Deposito fiscale n. |
| --- |
| Schema serbatoio puramente indicativo | TIPOLOGIA [ ]Acciaio inox [ ] vetroresina TETTO [ ] Fisso [ ] mobile MISURAZIONE Tubo di livello esterno CIRCONFERENZA ESTERNA cm. SPESSORE FASCIAME cm. RAGGIO INTERNO cm. ALTEZZA dal punto zero (*) cm. CAPACITA’ FONDO Hl. CAPACITA’ TETTO (compreso duomo) Hl. DIVISIONE IN cm. [ ] dm. [ ] NUMERO DEL SERBATOIO (*) punto zero= inizio virole (fondo escluso) FACSIMILE INTESTAZIONE TABELLA DI TARATURA |

| N.SERBATOIO | Tipo | Capacità nominale hl | Circonferenza Esterna cm. | Raggio interno cm. | Altezza del fasciame cm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Eno Tecno Chimica Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF Enologo Anselmo Paternoster | Via Adriatica Foro, 7 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Tel. 085.816903 Fax 085.816193 http://www.enotecnochimica.it e-mail etcmail@virgilio.it |
| --- | --- |

| TABELLA DI RAGGUAGLIO SEBATOIO DI CAPACITA’ NOMINALE hl: 370 |
| --- |
| Schema serbatoio puramente indicativo | TIPOLOGIA Acciaio inox TETTO Fisso MISURAZIONE Tubo di livello esterno CIRCONFERENZA ESTERNA mm. SPESSORE FASCIAME mm. RAGGIO INTERNO mm. ALTEZZA dal punto zero (*) mm. 5600 CAPACITA’ FONDO Hl. CAPACITA’ TETTO (compreso duomo) Hl. NUMERO DEL SERBATOIO 22 (*) punto zero= inizio virole (fondo escluso) |

| ALTEZZA IN DM hl Totale 56 369,6 1 6,6 2 13,2 3 19,8 4 26,4 5 33 6 39,6 7 46,2 8 52,8 9 59,4 10 66 11 72,6 12 79,2 13 85,8 14 92,4 15 99 16 105,6 17 112,2 18 118,8 19 125,4 20 132 21 138,6 22 145,2 23 151,8 24 158,4 25 165 26 171,6 27 178,2 28 184,8 29 191,4 30 198 31 204,6 | ALTEZZA IN DM hl 32 211,2 33 217,8 34 224,4 35 231 36 237,6 37 244,2 38 250,8 39 257,4 40 264 41 270,6 42 277,2 43 283,8 44 290,4 45 297 46 303,6 47 310,2 48 316,8 49 323,4 50 330 51 336,6 52 343,2 53 349,8 54 356,4 55 363 56 369,6 | LA DIVISIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA IN DECIMETRI O IN CENTIMETRI |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

FACSIMILE DI TABELLA DI TARATURA